ПОГОДЖЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО   Рішення ________                                                                    Начальник ВУКГ Міської ради                                                                    ___________А.І.Фесенко

від «___»_______ 2016 р. № ____                                 «____» ______  2016 р.

М.П.                                                                                                                           М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП  ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ВУКГ

на 2016 рік

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Титульний акруш

Зміст інвестиційної програми

Інформаційна карта до інвестиційної програми

План використання коштів на виконання інвестиційної програми

Пояснювальна записка

Опис заходів  інвестиційної програми для використання коштів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2016 рік

КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | КП Переяслав-Хмельницьке ВУКГ |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1943 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | 08402, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул.. Солонці, будинок 1 |
| Код за ЄДРПОУ | 05473594 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Начальник Фесенко Анатолій Іванович |
| Тел., факс, е-mail | (04567) 5-38-95 |
| Ліцензія на централізоване водопостачання, водовідведення (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія на централізоване водопостачання, водовідведення, серія АЕ, № 292445, дата видачі 17.12.2014р., строк дії до 11.12.2019 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 13897,5 тис. грн. |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 18831,0 тис. грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | Відсутня |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Підвищення якості надання послуг, збільшення терміну експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, зменшення використання електричної енергії, покращення умов праці робітників |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2016 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Початкова |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 1200,00 |
| --- | --- |
| власні кошти | 1200,00 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 50% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 27% |
| Інші заходи | 23% |
| Начальник ВУКГ | __________ (підпис) | А.І. Фесенко (прізвище, ім’я, по батькові) |
| М.П. |

План використання коштів для виконання інвестиційної програми

Водопостачання

| № п/п | Найменування заходу | Загальна сума тис. грн. | Джерело фінансування амортизаційні відрахування | Графік здійснення заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання та заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах | 281,0 | 281,0 | 2016р. |
| 2 | Ремонт та заміна трансформаторних підстанцій на артезіанських свердловинах – 4 шт. | 269,0 | 269,0 | 2016р. |
| 3 | Ремонтні роботи хлораторної на станції ІІ підйому води | 50,0 | 50,0 | 2016р. |
|  | Всього | 600,0 | 600,0 |  |

Водовідведення

| № п/п | Найменування заходу | Загальна сума тис. грн. | Джерело фінансування амортизаційні відрахування | Графік здійснення заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заміна металевих шиберів(задвижок) на КОС – 4 шт. | 150,0 | 150,0 | 2016р. |
| 2 | Заміна та ремонт воріт на КНС № 14, № 1 – 4 шт. | 60,0 | 60,0 | 2016р. |
| 3 | Заміна кран-балок на КНС-№ 14, № 1 | 220,0 | 220,0 | 2016р. |
| 4 | Заміна забірних та вихідних труб на № КНС-14, №1 | 170,0 | 170,0 | 2016р. |
|  | Всього | 600,0 | 600,0 |  |

Начальник ВУКГ                                                               А.І. Фесенко

.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПІДПРИЄМСТВА

КП «Переяслав – Хмельницький» ВУКГ було створене у жовтні 1943 року. Сьогодні в КП Переяслав-Хмельницькому ВУКГ  функціонують цехи «Водопроводу», «Каналізації», «Каналізаційно-очисних споруд» та цех «Благоустрій». Основна діяльність комунального господарства – водопостачання, водовідведення, очистка стоків, благоустрій вулиць міста. Нині чисельність  штатних працівників на підприємстві  - 160 чоловік. На балансі нашого підприємства знаходиться 48,7 км. водопровідних мереж. Забір питної води здійснюється з 20 артезіанських свердловин глибиною 195-220 м.(Юрський горизонт), дві з них на даний момент є недіючими , оскільки вода з однієї зі скважин перенасичена хлором,  а у воді з другої скважини виявлений пісок. В даний час підприємство проводить роботи по виготовленню робочого проекту на будівництво нових артезіанських свердловин в мікрорайоні Андруші та Підварки. Вода по місту розприділяється із накопичувального резервуару станції другого підйому, який складається із секцій ємністю по 2000 м3 – кожна.  Розподільна система водопостачання має трубопровід d 100 до d 300 м із стальних, чавунних, азбоцементних, а також поліетиленових труб. На станціях підйому води встановлено системи автоматичного регулювання тиску за допомогою яких утримується постійний тиск у водопровідній мережі, а особливо у віддалених мікрорайонах нашого міста. З жовтня 2013 року атестовано лабораторію на водогоні, яка надає можливість організаціям та приватному сектору визначити якість питної води. Аналіз води  проводиться швидко від однієї до трьох діб залежно від завантаженості лабораторії.  Станом на 01.01.2015 року по споживанню води було зареєстровано 11752 абонентів, які користуються питною водою. В 2013 році було встановлено 345 нових лічильників, в 2014 році 309 шт., за  2015 рік було встановлено 204 лічильники  що в загальній кількості становить 8838 лічильників. За  2015 рік було  подано  води – 1051,0 тис. м. куб. Ліміт забору води по підприємству на рік становить 1817,1 тис. м3/рік;  на добу - 5238,1 м3/добу. Якість питної води відповідає Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною»

Каналізаційна мережа міста має протяжність 29,1 км. Перекачка стоків на КОС здійснюється за допомогою п’яти насосних станцій. Каналізаційні очисні споруди розраховані на 5 тис. м3 на добу, фактично надходить 2,5-3,5 тис. м3 на добу. Завдяки установці плавного пуску на КНС №14 наше підприємство покращило загальні умови експлуатації очисних споруд, та зменшення енергетичних та технологічних витрат води по очищенню стоків. Ліміт скиду стічних вод в Канівському водосховищі  в 2015 році становить не більше 1100 м3  . Після очищення води скидаються напорним колектором (2шт), діаметром 400мм в Канівське водосховище. Муловий осад, що утворюється при очищенні стічних вод технологічно ніяк не обробляється. Після вилуження на мулових майданчиках вивозиться на поле як органічне добриво. Наше підприємство здійснює постійний контроль за якістю каналізаційних вод по всіх забруднюючих речовинах. Якість очищених стічних вод відповідає вимогам ГДС, затверджених Держуправлінням екології в Київській області. Щомісячно подається звіт з результатами аналізів скиду стічних вод у відділ обліку використання вод Київського РУВР.

В цеху «Каналізація» працює 26 чоловік, в цеху «Каналізаційні очисні споруди» працює 29 чоловік.  За  2015 рік пропущено та очищено стоків 564,2 тис. м. куб.

Також наше підприємство  займається благоустроєм вулиць м. Переяслава-Хмельницького. Періодично здійснюється ремонт дорожніх знаків, проводиться очистка та ремонт зливоприймальних колодязів, спилювання аварійних дерев по вулицях міста, а також частково здійснюється грейдерування доріг.

Вже більше десяти років підприємство не має заборгованості по заробітній платі, енергоносіях та податках до різних бюджетів.

Більшість інвестиційних проектів спрямовано на скорочення  виробничих витрат підприємства за рахунок зменшення споживання електроенергії та скорочення втрат води. При виборі проектів  враховано їх вплив на рівень надання послуг та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

При визначенні орієнтованої вартості робіт та матеріалів інвестиційної програми, в залежності від їх призначення, за базову ціну приймалася вартість одиниці відповідної сировини та матеріалів. При виконанні  інвестиційних заходів наше підприємство планує по можливості використовувати сучасні технології та високоякісні матеріали та обладнання, що значно збільшить термін їх експлуатації.

Вартість матеріалів визначена за ринковими цінами в Україні станом  на кінець  2015 року, орієнтовна вартість інвестиційних проектів визначена в гривнях.

Начальник ВУКГ                                                               А.І. Фесенко

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ДЛЯ  ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

Основною метою розробки інвестиційної програми є планування капіталовкладень на реконструкцію, модернізацію об’єктів водопостачання та водовідведення. Для розробки інвестиційної програми був проведений аналіз діяльності підприємства та визначені його слабкі місця. Виявлені недоліки по цехах привели до розробки першочергових  завдань, які були покладені  в основу інвестиційної програми.

Враховуючи тривалий термін експлуатації споруд та технологічного обладнання, наше підприємство має необхідність в проведенні реконструкції зношених частин споруд та заміну технологічного обладнання з застосуванням новітніх матеріалів. Більша частина існуючих  металевих та залізобетонних конструкцій знаходяться в незадовільному стані та потребують реконструкції чи ремонту. Особливої уваги потребують приміщення  та обладнання КНС, через вплив агресивної вологи повітря, на КНС № 14  пошкоджені східці в моторному залі,  підлога в приймальній ямі, а також кріплення кран-балки в приймальній ямі.

Розробляючи інвестиційну програму наше підприємство в першу чергу задавалося ціллю поліпшити якість  послуг що надаються споживачам. В  зв’язку з цим  в програмі закладені заходи по покращенню діяльності артезіанських свердловин. Більша частина насосного обладнання на артезіанських свердловинах  на даний час потребує заміни на сучасне енергозберігаюче обладнання з частотним регулюванням обертів двигуна, що передбачає постійний контроль навантаження. Заміна глибинних  насосів артезіанських свердловин  має велике значення для підприємства, оскільки дає змогу врегулювати водопостачання,  скоротити витрати електроенергії. Основною причиною виходу із ладу глибинних насосів є перепад напруги в мережі,  вплив різноманітних природних елементів, що призводить до сухого ходу насоса, гідравлічні удари під час пусків та зупинок насосів. Захід по заміні застарілих та енергонеефективних насосів на артезіанських свердловинах буде мати велике значення для підприємства, оскільки він дає змогу врегулювати стале водопостачання при зменшенні експлуатаційних витрат, а саме при постійному зростанні цін на електроенергію скоротити її витрати й при цьому, завдяки використанню високотехнологічного обладнання, утримати постійний тиск в мережі цілодобово та уникнути гідравлічних ударів тим самим зменшивши кількість аварій на водопровідній мережі. Ремонт існуючого насосного обладнання є неефективним, оскільки вартість ремонтних робіт практично дорівнює вартості нового  обладнання та призводить до зменшення коефіцієнта корисної дії самого насоса,  тому є економічного невигідним. З огляду на вищевказану інформацію наше підприємство пропонує провести модернізацію 3 насосних агрегатів на артезіанських свердловинах з використанням насосного устаткування імпортного виробництва (італійське) з коефіцієнтом корисної дії понад 80%.

Діюче насосне обладнання на артезіанській свердловині № 1844 с. Гребля – ЄЦВ 8-25-150 з потужністю 17 кВт/год, подачею 25 м3 / год та тиском 150 м.

Кількість витраченої електроенергії діючим устаткуванням за рік складе:

4100 год. (середня кількість годин роботи насоса на рік)  х 17 кВт (потужність насоса за 1 годину роботи)  = 69700 кВт на рік.

Витрати підприємства на електроенергію на 2016 рік складуть:

69700 кВт х 1,59 грн.(вартість 1кВт електроенергії без ПДВ) = 110823,00 грн.

Плануємо встановити насос SAER NR 151 F/22 з потужністю 15 кВт/год., подачею 25 м3 / год. та тиском 153 м.

Кількість витраченої електроенергії новим устаткуванням за рік складе:

4100 год. (середня кількість годин роботи насоса на рік)  х 15 кВт (потужність насоса за 1 годину роботи)  = 61500 кВт на рік.

Витрати підприємства на електроенергію на 2016 рік складуть:

61500 кВт х 1,59 грн.(вартість 1кВт електроенергії без ПДВ) = 97785,00 грн.

Економія електроенергії за рік складе:

69700 кВт – 61500 кВт = 8200 кВт

Економічний ефект становитиме 110823,00 грн. – 97785,00 грн. = 13038,00 грн. на рік.

Строк окупності даного обладнання складе:

115000,00 грн.(капіталовкладення) / 13038,00 грн.(економічний ефект) = 8років та 8 міс.

Діюче насосне обладнання на артезіанських свердловинах № 1885 вул. Новокиївське шосе та № 3827/1 с. Гребля – ЄЦВ 8-16-140 з потужністю 11 кВт/год, подачею 16 м3 / год та тиском 140 м.

Кількість витраченої електроенергії діючим устаткуванням за рік складе:

3100 год. (середня кількість годин роботи насоса на рік)  х 11 кВт (потужність насоса за 1 годину роботи)  = 34100 кВт х 2 (кількість насосів ) = 68200 кВт на рік.

Витрати підприємства на електроенергію на 2016 рік по двох насосах складуть:

68200 кВт х 1,59 грн.(вартість 1кВт електроенергії без ПДВ) = 108438,00 грн.

Плануємо встановити насоси SAER NR 151 F/22 з потужністю 9 кВт/год., подачею 16 м3 / год. та тиском 142 м.

Кількість витраченої електроенергії новим устаткуванням за рік складе:

3100 год. (середня кількість годин роботи насоса на рік)  х 9 кВт (потужність насоса за 1 годину роботи)  = 27900 кВт х 2 (кількість насосів) = 55800 кВт на рік.

Витрати підприємства на електроенергію на 2016 рік складуть:

55800 кВт х 1,59 грн.(вартість 1кВт електроенергії без ПДВ) = 88722,00 грн.

Економія електроенергії за рік складе:

68200 кВт – 55800 кВт = 12400 кВт

Економічний ефект становитиме 108438,00 грн. – 88722,00 грн. = 19716,00 грн. на рік.

Строк окупності даного обладнання складе:

83000,00 грн. (вартість одного насоса) х 2 шт. = 166000,00 грн.(капіталовкладення) / 19716,00 грн.(економічний ефект) = 8років та 4 міс.

Середній строк окупності модернізації глибинних насосів на артезіанських свердловинах становитиме : 8,8 + 8,4 = 8 років та 6 міс.

При плановому  середньому зростанні вартості електроенергії в 2016 році на 15 % строк окупності зменшиться до 7 років та 5 місяців.

Знезараження питної води здійснюється за допомогою хлору, ремонтні роботи на хлораторній станції другого підйому води не здійснювалися більше 20-ти років тому приміщення в якому здійснюється хлорування води для всього міста потребує значних капітальних вкладень. В першу чергу заміни потребують вікна, двері та ємність для замочування хлору, які через вплив агресивних випарів знаходяться в аварійному стані та потребують першочергової заміни. Невиконання даного заходу в майбутньому може призвести до погіршення якості надаваних послуг та  неможливості забезпечення жителів міста достатньою кількістю якісної питної води.

Через тривале використання та часті перепади напруги трансформаторні підстанції на артезіанських свердловинах потребують заміни. В обов’язковому порядку  2 підстанції ТМ-40 потребують заміни, 2 підстанції ТМ-25 потребують ремонтних робіт,  які через тривале використання часто не виконують своїх основних функцій – прийом, перетворення та розподіл електричної енергії трифазного змінного струму. Підприємство планує встановити трансформаторні підстанції з посиленим корпусом, що забезпечує жорсткість конструкції, яка має підвищену стійкість до ударних та вібраційних навантажень. Новітні трансформаторні підстанції мають пристрій, що забезпечує регулювання коефіцієнта трансформації в межах + 5%. Також перевагами є електричний захист виконаний автоматичними струмообмежуючими вимикачами та уніфікований апарат захисту від струмів витоку призначений для захисту людей від ураження електричним струмом та іншими небезпечними наслідками витоків струму на землю.  Невиконання даного заходу в майбутньому може призвести до погіршення якості надаваних послуг та  неможливості забезпечення жителів міста достатньою кількістю питної води.

Обладнання на КНС та КОС   фізично застаріли та потребують заміни на нові більш удосконалені та високоефективні. До загальних недоліків слід віднести зношеність шиберів (засувок) на очисних спорудах, спускних маршів, кран – балок, воріт та вхідних та вихідних труб на КНС. Через знос та корозії всі металеві конструкції потребують частої заміни деяких частин обладнання, а на деяких ділянках повної заміни на нові деталі з високоефективного металу стійкого до агресивних часток каналізаційних вод.

Металеві шибери  на  очисних спорудах в першу чергу призначені для повного або часткового перекриття  потоку стічних вод. В обов’язковому порядку потрібно замінити 4 шибери на пісколовках, які через тривалу експлуатацію та вплив важких речовин втратили свої технічні властивості. Пісколовки на очисних спорудах призначені для відділення та уловлювання піску зі стічних вод, що надходять на очисні споруди. Пісколовка надійно захищає станцію очищення від потрапляння піску. Періодично при  переповненні пісколовки піском за допомогою шиберів поток стічних вод переключається на іншу пісколовку, що дає змогу очистити від осаду першу та продовжити очищення стічних вод. Встановлення нових шиберів неможливе без проведення капітального ремонту бетонних лотків приймальної камери (розмір лотка -  80см. ширина, 100см. висота), оскільки бетонні стінки  настільки зруйновані, що при встановленні нових задвижок їх немає до чого прикріпити. Заміна засувок має важливе значення, оскільки їхня не повна функціональність може призвести до потрапляння піску в насосне обладнання очисних споруд та призвести до його  виходу з ладу, що в свою чергу призведе до збільшення забруднення навколишнього середовища зокрема р. Дніпро.

Заміна та ремонт воріт на КНС №14, № 1.  На вході в приймальну камеру та машинне відділення розташовані металеві ворота висотою 4м. та шириною 1м.80см., які від тривалого використання та агресивного середовища повністю поржавіли. Для повноцінного функціонування каналізаційних споруд потрібно замінити четверо воріт з товщиною металевого листа від 2 до 3 мм. та утеплити їх для повноцінного та тривалого функціонування насосного обладнання. Пошкодження дверей в машинному залі, особливо в зимовий період негативно впливає на роботу насосів та пришвидшує зношеність деталей агрегатів та основних каналізаційних труб. Тому з метою уникнення даних недоліків наше підприємство планує замінити металеві листи,  утеплити їх пінопластовими та фанерними листами.

Також одним із важливих заходів нашої інвестиційної програми є заміна кран – балок на КНС № 14 та № 1.( 4 шт.). В зв’язку з тривалим терміном експлуатації кран – балки потребують заміни оскільки в будь-який момент вони можуть обірватися та нанести непоправної шкоди. В приміщенні приймальної ями дане устаткування призначене для підняття в контейнери сміття зібраного від чищення каналізаційних решіток. В моторному відділенні кран-балки виконують одну із основних функцій при ремонті та заміні насосного обладнання - забезпечують витяг та опущення масивного устаткування. Відсутність даного заходу може призвести до аварійної ситуації в цеху «Каналізація», оскільки без допомоги даного обладнання приведення насосних агрегатів  у належний робочий стан буде неможливим.

Виявлені недоліки по цехах дали зрозуміти, що потрібно інвестувати значні капіталовкладення в забірні та вихідні  каналізаційні труби.  Металеві забірні труби

( 250мм. товщиною  від 8 до 12 мм.  з приймальної ями транспортують усі господарсько  – побутові стічні води міста до насосного обладнання (потрібно замінити 20 м. труб) далі насоси перекачують та переміщують каналізаційні води до металевих  вихідних труб (150мм та 600мм . З  вихідних труб стоки потрапляють до напірного колектора та на очисні споруди, на очищення та завершальні процеси очистки каналізаційних вод. Здійснення даного заходу надасть можливість безаварійної роботи, безпечної експлуатації, і довговічності каналізаційної мережі і споруд, що на ній розташовані та безперебійної роботи міських очисних споруд і в кінцевому результаті забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища.

Проаналізувавши необхідність кожного заходу інвестиційної програми наше підприємство може запевнити в тому, що при виконанні визначеного ряду робіт значно покращиться якість послуг,  що надаються підприємством  всім споживачам.

Начальник ВУКГ                                                                    А.І. Фесенко

Виконавець:

Гончаренко В.М.

Вакуленко О.І .

тел. 5-38-95