Пояснювальна записка

до інвестиційного проекту «Реконструкція мереж вуличного освітлення міста Переяслава-Хмельницького на основі LED технологій та впровадження міської системи керування вуличним освітленням»

- Зміст

| № | Назва розділу | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст | 2 |
| 2. | Резюме Проекту | 3 |
| 3. | Часовий графік впровадження Проекту | 4 |
| 4. | Запропоновані заходи | 4 |
| 5. | Питомі витрати | 5 |
| 6. | Рентабельність Проекту | 6 |
| 7. | Бюджет Проекту | 6 |
| 8. | Екологічна ефективність Проекту | 6 |

- Резюме Проекту

В цьому документі розглядається реконструкція системи вуличного освітлення міста Переяслав-Хмельницький.

На момент підготовки документу вулиці, які запропоновані Проектом, освітлені 1 210 світильниками. Більшість світильників застарілі та не відповідають сучасним українським стандартам вуличного освітлення. На різних локаціях міста світильники, інколи опори та електричний кабель, відсутні або пошкоджені. Базова лінія, яка використовувалася при розрахунках, передбачає, що всі освітлювальні прилади працюють.

Проект передбачає реконструкцію системи вуличного освітлення, включаючи встановлення 1 055 нових світлодіодних світильників замість існуючих світильників з ртутними лампами, впровадження системи дистанційного керування, а також встановлення/заміну опор та кабелю.

Проект включає реконструкцію вуличного освітлення на 15 вулицях міста, які мають такі параметри:

| Назва вулиці | Категорія дороги* | Довжина вулиці**, м | Ширина вулиці, м | Висота підвісу, м | Відстань між опорами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вул. Богдана Хмельницького | А | 4 900 | 9 | 10 | 35 |
| вул. Героїв Дніпра | А | 2 000 | 7 | 10 | 35 |
| вул. Новокиївське шосе | А | 3 000 | 9 | 10 | 35 |
| вул. Покровська | А | 750 | 7 | 10 | 35 |
| пр-т Червоноармійців | А | 1 300 | 14 | 10 | 35 |
| вул. Соборна | Б | 3 100 | 7 | 9 | 35 |
| вул. Сковороди | А | 800 | 7 | 10 | 35 |
| вул. Шкільна | Б | 1 800 | 12 | 9 | 35 |
| вул. Шевченка | Б | 1 100 | 7 | 9 | 35 |
| вул. Ярмаркова | А | 2 700 | 7 | 10 | 35 |
| вул. Гімназійна | В | 700 | 7 | 10 | 40 |
| вул. Мазепи | В | 600 | 7 | 10 | 40 |
| вул. Можайська | В | 600 | 7 | 10 | 40 |
| вул. Небесної сотні | В | 750 | 7 | 7 | 40 |
| вул. Михайла Грушевського | В | 2 900 | 7 | 9 | 40 |

Таблиця 1 – Список вулиць, запропонованих для проекту

*   - Категорія вулиці визначена у відповідності до українського законодавства

** - Довжина вулиці запропонована в рамках проекту

- Часовий графік впровадження Проекту

| Дія | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I |
| Управління Проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виробництво обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектування та планування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка обладнання та монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічний нагляд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пуско-налагодження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2 – Орієнтовний часовий графік впровадження Проекту

- Запропоновані заходи

| Заходи | Обсяги інвестиції | Збереження електроенергії | Термін окупності |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м, шт. | грн | грн/рік | кВтгод/рік | років |
| Заміна освітлювальних приладів | 1 055 | 7 953 000 | 2 538 000 | 1 040 | 5,2 |
| Утилізація старих ламп | 1 114 | 33 000 |  |  |  |
| Заміна шаф управління та встановлення системи диспетчеризації | 20+1 | 1 056 000 |  |  |  |
| Заміна опор та кабелю, організація заземлення світильників | 1 | 4 884 000 |  |  |  |
| Розробка проектної документації | 1 | 429 000 |  |  |  |
| Управління проектом | 1 | 200 000 |  |  |  |
| Технічний нагляд | 1 | 278 000 |  |  |  |
| Непередбачувані витрати, 10% | - | 1 386 000 |  |  |  |
| Збереження електроенергії, МВтгод/рік (на період збору даних 1310 МВтгод/рік, після впровадження, прогнозовано 270 МВтгод/рік). Тариф на період розробки бізнес - плану 2,44 грн/кВт.год | 1 040 |
| Енергозбереження, грн/рік | 2 538 000 |
| Збереження на обслуговуванні, грн/рік (розшифровка нижче таблиці) | 605 000 |
| Загальні збереження за проектом, грн/рік | 3 143 000 |
| Загальні інвестиції, грн | 16 219 000 |
| Термін окупності, років | 5,2 |

Зміст експлуатаційних витрат

(витрат на обслуговування міської мережі вуличного освітлення)

- Візуальний контроль поточного технічного стану мережі вуличного освітлення – здійснюється, як правило, 1 раз на 2 тижні.

- Заміна світильників, дроту, опор, таймерів, запобіжників, тощо, які вийшли з ладу – здійснюється постійно, по мірі виявлення фактів виходу з ладу окремих елементів мережі.

- Переналаштування таймерів у шафах керування на інший час ввімкнення-вимкнення – за регламентом має здійснюватися не рідше 1 разу на 2 тижні.

- Зняття показників про спожиту електроенергію з приладів обліку (лічильників) у шафах керування –здійснюється 1 раз на кінець оплатного періоду, тобто, 1 раз на місяць.

- Очищення світильників (радіаторів охолодження та оптики) від сезонного бруду – за регламентом має здійснюватися не рідше 1 разу на рік.

Після впровадження Проекту з використанням світильників на основі LED технології та загальноміської системи керування, поз. 1, 3 та 4 будуть здійснюватися автоматично та дистанційно, без необхідності виїзду на місце. Витрати на поз. 2 суттєво зменшаться за рахунок впровадження нового, більш надійного обладнання: будуть замінені 70 аварійних опор та встановлені 194 нові опори (всього – 264), буде замінено 15 км застарілого неізольованого дроту новим ізольованим СІП 4х16 (з меншими енерговитратами), буде встановлено 1055 LEDсвітильників (з суттєво меншими енерговитратами), що мають термін експлуатації не менше 10 років та термін гарантійного обслуговування 5 років.

Таблиця 3 – Резюме запропонованих заходів – економія та рентабельність Проекту

- Питомі витрати

| № | Захід | Розмір-ність | Вартість окремого обладнання, грн | Вартість окремих робіт*, грн | Загальні питомі витрати обладнання*, грн | Кіль-кість | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильники | шт. | - | 270 | 270 | 1 210 | 330 000 |
| 2 | Опори (ЗБ) | шт. | - | 470 | 470 | 70 | 33 000 |
| 3 | Кронштейни | шт. | - | 160 | 160 | 1 210 | 198 000 |
| 4 | Електричний кабель | км | - | 17 600 | 17 600 | 15 | 264 000 |
|  | Інсталяційні роботи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED світильник 140 Вт | шт. | 8 250 | 590 | 8 840 | 250 | 2 211 000 |
| 2 | LED світильник 107 Вт | шт. | 7 590 | 580 | 8 170 | 303 | 2 475 000 |
| 3 | LED світильник 60 Вт | шт. | 5 940 | 540 | 6 480 | 321 | 2 079 000 |
| 4 | LED світильник 50 Вт | шт. | 5 940 | 810 | 6 750 | 44 | 297 000 |
| 5 | LED світильник 40 Вт | шт. | 5 940 | 560 | 6 500 | 137 | 891 000 |
| 6 | Земляні роботи | м3 | - | 250 | 250 | 132 | 33 000 |
| 7 | Опори (ЗБ) | шт. | 4 620 | 630 | 5 250 | 264 | 1 386 000 |
| 8 | Кронштейни | шт. | 825 | 140 | 965 | 1 055 | 1 023 000 |
| 9 | Шафи управління | шт. | 46 200 | 3 300 | 49 500 | 20 | 990 000 |
| 10 | Електричний кабель (СІП-5, 4х16) | км | 46 200 | 17 600 | 63 800 | 15 | 957 000 |
| 11 | Монтажний комплект | шт. | 132 | 40 | 172 | 2 520 | 429 000 |
| 12 | З’єднувальний кабель | шт. | 116 | 40 | 156 | 1 055 | 165 000 |
| 13 | Заземлення світильників | шт. | 33 | 30 | 63 | 1 055 | 66 000 |
| 14 | Системадиспетчеризації (Комп’ютер, UPS, програмування, модем) | шт. | 66 000 | 66 000 | 1 | 66 000 |
| 15 | Утилізація ртутних ламп | шт. | - | 30 | 30 | 1 114 | 33 000 |
| 16 | Проектна документація | шт. | - | 429 000 | 429 000 | 1 | 429 000 |

Таблиця 4 – Питомі витрати на заходи Проекту

* - Значення для робіт та загальні питомі витрати обладнання заокруглені з оглядну на обмінний курс євро/грн.

- Рентабельність Проекту

| Співфінансування Міста | грн | 1 765 000 |
| --- | --- | --- |
| Кредитні кошти NEFCO | грн | 14 454 000 |
| Загальний обсяг інвестицій | грн | 16 219 000 |
| Щорічні чисті заощадження | грн | 3 143 000 |
| Термін окупності | роки | 5,2 |

Таблиця 5 – Розподіл інвестицій та рентабельність Проекту

- Бюджет Проекту

| Дія | Місцева інвестиція, грн | Інвестиція NEFCO, грн | Стадія |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектна документація | 429 000 | - | I 30% |
| Обладнання | - | 4 224 000 |  |
| Монтаж | - | 112 200 |  |
| Управляння Проектом | 200 000 | - | II 60% |
| Технічний нагляд | 278 000 | - |  |
| Демонтаж та утилізація | 858 000 | - |  |
| Обладнання | - | 7 418 400 |  |
| Монтаж | - | 1 254 000 |  |
| Введення в експлуатацію | - | 59 400 | III 10% |
| Непередбачені витрати | - | 1 386 000 |  |
| Загалом | 1 765 000 | 14 454 000 | - |

Таблиця 6 – Фінансовий та стадійний розподіл бюджету Проекту

- Екологічна ефективність Проекту

| Викиди | Одиниця виміру | До впровадження | Після впровадження | Скорочення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | тон/рік | 1 048 | 216 | 832 |
| SO2 | тон/рік | 0,927 | 0,191 | 0,736 |
| NOx | тон/рік | 0,386 | 0,080 | 0,307 |
| Dust | тон/рік | 0,631 | 0,130 | 0,501 |

Таблиця 7 – Загальне скорочення шкідливих викидів