Обґрунтування

технічних, якісний характеристик та очікуваної вартості закупівлі

за предметом: Геодезичне обладнання, код ДК 021:2015–38110000-9–Навігаційні прилади

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2023-11-06-001024-a Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями. Очікуваня вартість: 128999,00 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами та доповненнями.

Технічні і якісні характеристики розроблені відділом земельних ресурсів управління містобудування, архітектури та використання земель.

Огрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі: З метою контролю за використанням земель, встановлення меж земельних ділянок комунальної власності, винесення їх меж в натуру (на місцевість),  відновлення меж в натурі (на місцевості) при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженні, яке унеможливлює використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів є необхідність у придбанні  геодезичного приладу (обладнання) .

Технічні характеристики предмета закупівлі: геодезичне обладнання складається з GNSS/RTK приймача та польового контролера. Комплект забезпечує роботу як з окремими базовими станціями, так і з їх мережами, включаючи VRS і роботу з локальними трансформаціями координат (прийом та використання поправок RTCM 1021-1027 для отримання координат у СК63 або УСК2000 безпосередньо в полі без виконання калібрування).

Програмне забезпечення, що входить до складу польового контролера, повинно бути сучасних версій і на момент поставки випускатися розробником такого програмного забезпечення.

Програмне забезпечення, що входить до складу польового контролера, повинно постачатись з наданням Сертифікату ліцензійності (або іншого відповідного документу) розробника такого програмного забезпечення, який є переліком умов щодо обмеженого використання такого програмного забезпечення за його функціональним призначенням та обсягом, та надає замовнику можливість його встановлювати та використовувати. Сертифікат ліцензійності (або інший відповідний документ) фірми-виробника програмного забезпечення є складовою постачання самого програмного забезпечення.

Якісні характеристики предмета закупівлі

1. На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

2. При поставці товару якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ТУ, вимогам до якості, умовам Договору.

3. Товар повинен пропонуватись учасниками новим, та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені. Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в експлуатації до розгляду не приймаються та участі у торгах не беруть.

4. Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

5. Гарантія на товар має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції. Учасник повинен здійснювати гарантійне обслуговування техніки, що є предметом закупівлі, за власний рахунок на протязі всього гарантійного строку.

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: вартість 128 999 (сто двадцять вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять) гривень 00 коп з урахування ПДВ (за наявності), розрахована методом розрахунку очікуваної вартості на підставі моніторингу цін на аналогічний предмет закупівлі та обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета на сайтах https://systemnet.com.ua, https://navgeotech.com/, відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».